## Slide 1: X10充电逻辑

## Slide 2: 目录
1、充满自停功能
2、拔插座停止充电功能
3、充电中疑似拔插座检测功能
4、疑似偷电通知功能

## Slide 3: 充满自停功能
充电功率
300w
30w
0w
充电时间
红色线条 充电功率曲线
判断充满逻辑：
1、实时功率小于30w
2、在45分钟之内，功率变化小于3w，充电停止
45分钟
功率变化小于3w
进入判满阶段

## Slide 4: 拔插座停止充电功能
充电功率
300w
1.5w
红色线条 充电功率曲线
拔枪停止充电判断逻辑：
1、功率持续小于1.5w，超过4分钟，停止充电
充电时间
4分钟

## Slide 5: 充电中疑似拔插座检测功能
充电功率
时间间隔小于2秒
判断插座被拔出
300w
20w
充电时间
红色线条 充电功率曲线
拔插座判断逻辑：
1、在正常充电过程中，功率大于30w
2、突然2秒之内，功率骤减至小于20w，认为插座被拔出，但不马上停止充电

## Slide 6: 疑似偷电通知功能
目前是在充电中拔插座检测功能基础上，检测到拔插座后，就发送拔插座事件到后台，后台发送短信给车主，提醒车主检查插座是否被更换，该功能后续可能继续完善。